## Slide 1: CDMA per Comunicazioni Cellulari - IS-95
Lorenzo Casaccia
lorenzoc@qualcomm.com

## Slide 2: TDMA, FDMA, CDMA

## Slide 3: L’Accesso Multiplo
?
Ci vediamo alle 5
INTERFERENCE
MSC
Notes: Nelle comunicazioni wireless la risorsa e’ lo spettro frequenziale allocato (banda) ed e’, per definizione, una risorsa limitata.
Le tecniche di accesso multiplo permettono a diversi utenti
Di condividere le risorse del sistema
Di accedere al sistema simultaneamente
Esistono diverse soluzioni al problema dell’accesso multiplo.
Tra di esse: TDMA, FDMA, CDMA.

## Slide 4: Tecniche Di Accesso Multiplo – TDMA & FDMA
FDMA
  Frequency Division Multiple Access
  Gli utenti vengono divisi in frequenza
TDMA
  Time Division Multiple Access
  Gli utenti vengono divisi nel tempo e nella frequenza
Notes: FDMA (Frequency Division Multiple Access)
La divisione degli utenti avviene nel dominio della frequenza. La banda viene divisa in N parti ed ogni utente trasmette su una delle N frequenze. Il sistema puo’ quindi supportare N utenti allo stesso tempo.
La collisione tra due utenti che usano due frequenze adiacenti e’ evitata tramite degli intervalli di guardia.
Vantaggi: facile dal punto di vista della tecnologia
Svantaggi: pur adottato nel contesto di un sistema digitale, non fornisce molti vantaggi rispetto ad un sistema analogico. Poco efficiente.
TDMA (Time Division Multiple Access)
La banda viene divisa in N parti, ed diversi utilizzatori condividono 1 parte “facendo a turno”. La divisione nel tempo avviene secondo una struttura a slot.
La divisione in TDMA e’ quindi identificata da tempo E frequenza.
La collisione tra due utenti che usano due slot adiacenti e’ evitata tramite dei tempi di guardia.
Vantaggi: uso migliore della frequenza (non servono frequenze di guardia tra gli utenti). Piu’ efficiente di FDMA da un punto di vista ingegneristico (VLSI, etc.)
Svantaggi: Il trattamento del segnale e’ complesso.
GSM funziona con una struttura TDMA.

## Slide 5: Tecniche Di Accesso Multiplo – CDMA
CDMA
  Code Division Multiple Access
  Gli utenti vengono divisi tramite l’assegnazione di un codice differente a ciascun utente
  Tutti gli utenti condividono tempo e frequenza
  Siccome ogni utente utilizza in ogni singolo istante tutta la banda, CDMA viene definito “a banda larga” (wide-band)
Notes: CDMA (Code Division Multiple Access)
Nel CDMA viene creata una nuova “dimensione”.
Ad ogni utente viene assegnato un codice di trasmissione differente.
Se i codici sono ortogonali, il ricevitore, conoscendo le assegnazioni dei codici, e’ in grado di distinguere diversi utenti che comunicano allo stesso tempo.
Tutti gli utenti trasmettono allo stesso tempo e sulla stessa frequenza. Siccome non esiste divisione in frequenza, ogni singolo utente utilizza, in un dato momento, tutta la banda.
CDMA era stato utilizzato per decenni nelle comunicazioni militari e satellitari.
Le problematiche relative all’uso del CDMA in un sistema di comunicazione cellulare sono state studiate a livello accademico a partire dagli anni ’70-’80.
I primi test “sul campo” del CDMA per un sistema cellulare risalgono al 1991.
Oggi tutti i sistemi di terza generazione sono basati sul CDMA.

## Slide 6
FDMA
P - Power
T - Time
F - Frequency
P
T
P
T
F
P
T
F
TDMA (GSM)
CDMA
F
Tecniche Di Accesso Multiplo A Confronto

## Slide 7: CDMA Cocktail Party
Notes: L’esempio classico per “spiegare” CDMA e’ il CDMA Cocktail Party.
Al CDMA Cocktail Party ci sono invitati che parlano molte lingue diverse. Nella stanza dove si svolge il Party ci sono parecchie conversazioni in corso in contemporanea. Se ogni conversazione si svolge in una lingua diversa l’insieme suonera’ come un brusio di fondo.
Chi conosce una delle lingue parlate al party si puo’ concentrare su quella conversazione ed ascoltare solo quella “filtrando via” tutte le altre.
Un sistema CDMA gestisce le trasmissioni in maniera simile.
Per proseguire l’analogia….
Un alternativa potrebbe essere quella di dividere le persone in gruppi molto distanti gli uni dagli altri in modo che coloro che partecipano ad una conversazione non possano sentire nulla delle altre conversazioni. Questo e’ FDMA.
Un’altra alternativa potrebbe essere quella di far parlare le persone a turno: quando uno parla, gli altri tacciono. Questo e’ TDMA.

## Slide 8: Riuso della frequenza
TDMA/FDMA CDMA
Notes: La pianificazione delle frequenze e’ una necessita’ per un sistema TDMA/FDMA, come ad esempio il GSM. I terminali mobili di una cella devono utilizzare una frequenza differente da quelli di una cella adiacente per evitare interferenze: il ricevitore infatti non saprebbe come distinguere i due segnali. La stessa frequenza puo’ essere riutilizzato ad un paio di celle di distanza.
In GSM la pianificazione tradizionale vede l’utilizzo di un settimo dello spettro frequenziale disponibile in ogni cella. In altre parole, una singola frequenza e’ riutilizzata ogni sette celle.
E’ quindi possibile calcolare in modo esatto la capacita’ del sistema.
In CDMA, la stessa frequenza e’ utlizzata in tutte le celle. Tutti i terminali utilizzano l’intero spettro disponibile in ogni momento.

## Slide 9: Accesso Multiplo - riassunto
Importanza dell’accesso multiplo per condividere la risorsa
FDMA: Utenti divisi nella frequenza
TDMA: Utenti divisi nel tempo e nella frequenza
CDMA: Utenti divisi nel codice. Tutti gli utenti trasmettono allo stesso tempo e utilizzano la stessa frequenza

## Slide 10: Spread Spectrum

## Slide 11: Banda Larga vs Banda Stretta
Banda stretta (Narrowband): FDMA, TDMA
Banda larga (Wideband): CDMA
  Anche definito “spread spectrum” (spettro allargato)
Esempio:
  In AM e FM (radio) la banda è divisa in più canali di frequenza (4 kHz e 15 kHz rispettivamente), concentrando quindi l’energia a centro banda
  CDMA trasmette la stessa quantita’ di energia su tutta la banda (ordine dei MHz)

## Slide 12: Caratteristiche Della Banda Larga
La banda del segnale originale viene allargata moltiplicandolo per un segnale di spreading
L’energia e’ egualmente ripartita su tutta la banda
La densita’ di potenza (power density) in ciascuna frequenza della banda e’ piccola
In un sistema CDMA i terminali trasmettono al di sotto del rumore di fondo
  In un sistema TDMA si trasmette al di sopra del rumore di fondo

## Slide 13: Vantaggi Della Banda Larga
Maggiore tolleranza alle interferenze
  Interferenze create da se stessi (multipath)
  Intereferenza creata dal problema dell’accesso multiplo
  Interferenza creata intenzionalmente da altri utenti (volutamente o no)
Minore potenza trasmessa per unità di frequenza
  Maggiore sicurezza
  Regolamenti internazionali
Piu’ facile progettare un sistema siccome non serve un accurato piano di assegnazione delle frequenze in ogni cella

## Slide 14: Multipath e Fading
La propagazione di un segnale, nelle comunicazioni cellulari e’ soggetta a riflessione, rifrazione, scattering, diffrazione
Questi fenomeni danno luogo al multipath
  Multipath = il ricevitore riceve diverse copie del segnale originale, tutte differenti tra loro. Le copie arrivano a destinazione lievemente sfasate nel tempo
  Il segnale si attenua: fading
Notes: La propagazione di un segnale, nelle comunicazioni cellulari e’ soggetta a
Riflessione: quando il segnale colpisce un ostacolo le cui dimensoni sono grandi rispetto alla lunghezza d’onda
Rifrazione: alla transizione tra due materiali con differenti proprieta’ elettriche
Scattering: quando il segnale colpisce un ostacolo le cui dimensoni sono piccole rispetto alla lunghezza d’onda
Diffrazione: quando un ostacolo irregolare le cui dimensoni sono grandi rispetto alla lunghezza d’onda crea onde secondarie
Multipath. Esistono due tipi di multipath
1 – Il ricevitore riceve il segnale originale, piu’ diverse copie piu’ deboli
2 – Il ricevitore riceve soltanto copie deboli originate dallo scattering
Le copie del segnale originale si sommano in fase e generalmente si attenuano a vicenda (o si cancellano). Questo fenomeno e’ detto fading.
Il caso 1 viene definito “attenuazione alla Rice” (Rician fading), perche’ l’energia dei segnali ricevuti segue una distribuzione di Rice.
Nel caso 2 l’energia dei segnali ricevuti segue una distribuzione di Rayleigh. Siccome i segnali ricevuti hanno fase differente, il segnale che ne risulta e’ attenuato rispetto al segnale originale. Pertanto il caso 2 viene definito “attenuazione alla Rayleigh” (Rayleigh fading).

## Slide 15: Rake Receiver
I sistemi a banda larga sono in grado di distinguere tra le diverse copie create dal multipath usando un rake receiver (receiver temporal diversity)
  Un rake receiver possiede diverse “fingers”, ognuna delle quali riesce a riceve una delle tante copie del segnale originale che arrivano al ricevitore
I sistemi a banda stretta no, perciò devono fronteggiare il problema tramite l’equalizzazione (adaptive matching filter).

## Slide 16: Allargamento della banda
Notes: La moltiplicazione di due segnali non correlati e’ un segnale il cui spettro e’ la convoluzione dei due spettri inziali.
Il segnale digitale utile (D) ha un rate R.
Il segnale di spreading (S) ha una banda W.
S*S = 1 (l’autocorrelazione di un segnale di spreading e’ 1)
Se il segnale D ha una banda piu’ stretta del segnale di spreading S (W>>R), il segnale risultante dalla moltiplicazione, definito T, avra’ una banda prossima a quella del segnale di spreading.
Al demodulatore, il segnale ricevuto (T) viene moltiplicato esattamente per lo stesso segnale di spreading S.
Assumendo che il segnale ricevuto ed il segnale di spreading al ricevitore siano perfettamente allineati (sincronizzati), il segnale risultante sara’ il segnale digitale originario D, perfettamente ripristinato (piu’ qualche componente spuria in alta frequenza che posso filtrare).
Inoltre, se al ricevitore arriva qualche segnale di disturbo F a qualche frequenza, il segnale di spreading agira’ su di esso esattamente come aveva fatto al trasmettitore sul segnale originario.
Pertanto la potenza del segnale di disturbo verra’ distribuita sulla banda W e se la sua potenza e’ J watts, la sua densita’ media sara’ identica a quella di un rumore a banda larga
No = J/W watts/Hz.
Il segnale di disturbo e’ stato quindi “trasformato” in rumore e puo’ essere trascurato.
Riassumendo
moltiplicare per il segnale di spreading UNA volta allarga la banda
moltiplicare per il segnale di spreading DUE volte, piu’ un filtro, recupera il segnale originario
Il segnale utile viene moltiplicato DUE volte. Il segnale di disturbo viene moltiplicato UNA volta

## Slide 17: Come allargare la banda
Il segnale di informazione vocale e’, di per se’, a banda stretta (in genere attorno a ~10 kHz)
La banda del segnale puo’ essere allargata (spread spectrum) in due modi
  Frequency Hopped Spread Spectrum: il segnale originale viene trasmesso “saltando” continuamente da una frequenza all’altra
  Direct Sequence Spread Spectrum: il segnale originale viene “allargato” su una banda molto piu’ larga moltiplicandolo per un “codice di allargamento” (spreading code) a banda larga
Notes: Spread Spectrum.
I sistemi CDMA sono spesso anche identificati come “Spread Spectrum Systems”, siccome il segnale inviato occupa tutta la banda disponibile.
Delle due tecniche indicate, il Frequency Hopping e’ la piu’ complicata (tra l’altro per limiti tecnologici).
La tecnica piu’ efficiente e’ il Direct Spread.

## Slide 18: Direct Sequence Spread Spectrum
Consideriamo un impulso rettangolare R(t) di ampiezza +1 e durata Tb.
La sua trasformata di Fourier e’ un sinc(x)=sin(x)/x, dove il primo zero si trova a f=1/Tb.

## Slide 19: Direct Sequence Spread Spectrum
Consideriamo ora un treno di impulsi periodici, con ampiezza +1 e –1, e durata Tb.
La sua trasformata di Fourier e’ di nuovo del tipo sin(x)/x
L’obiettivo e’ quello di “allargare” nel dominio della frequenza

## Slide 20: Direct Sequence Spread Spectrum
“Allargare” nel dominio della frequenza significa “ridurre” Tb

## Slide 21: Direct Sequence Spread Spectrum
Ridurre Tb e’ equivalente ad aumentare 1/ Tb (Rb), che e’ il bit rate
Il segnale originale D(t) non puo’ essere modificato direttamente, quindi viene moltiplicato per un codice C(t) che ne aumenti il bit rate e ne allarghi la banda (processing gain)
Sostanzialmente ad ogni singolo bit si fa corrispondere una sequenza di “+1” e “-1”, ognuno dei quali e’ detto chip (per semplicita’: “+” e “-”)
Notes: Processing Gain = chip rate / bit rate
Il termine viene dall’uso di CDMA per sistemi militari: e’ il guadagno contro qualcuno che cerca di danneggiare la comunicazione trasmettendo appositamente una forte intereferenza su una particolare frequenza.
Chip: al ricevitore riesco a distinguere le diverse copie create dal multipath purche’ siano distanziate di almeno 1 chip.

## Slide 22: Al trasmettitore: Spreading
Al trasmettitore
D(t) | - |  |  |  | + |  |  |  | - |  |  | 
C(t) | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | +
Tx = D(t) * C(t) | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | -
Notes: D(t) = segnale di informazione
C(t) = codice di allargamento (spreading code)
Tx = segnale trasmesso
Lo spreading code C(t) ha un rate quattro volte superiore al segnale di informazione D(t).Ad ogni bit del segnale di informazione corrispondono 4 chip. Il rate di trasmissione, e quindi la frequenza di trasmissione, sono stati aumentati di un fattore 4.
Moltiplicazione:
- * - = +
- * + = -
+ * - = -
+ * + = +

## Slide 23: Spreading
Notes: Lo spreading “allarga” la banda del segnale utile, distribuendo la sua potenza su tutta la banda.
Non si ha piu’ quindi, come nei sistemi tradizionali, un picco di potenza attorno ad una singola frequenza, ma un potenza bassa ripartita su tutte le frequenze.

## Slide 24: Al ricevitore: Despreading
Al ricevitore
Rx | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | -
C(t) | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | +
Rx * C(t) = D(t) | - |  |  |  | + |  |  |  | - |  |  | 
Notes: Rx = segnale ricevuto
Rx = Tx (assumendo che non ci siano errori durante la trasmissione)
Conoscendo il codice di trasmissione il ricevitore puo’ recuperare il segnale originale applicando nuovamente la funzione di moltiplicazione.

## Slide 25: Despreading
Notes: Con l’operazione di “despreading”,
La banda del segnale utile viene “ristretta” (l’operazione e’ l’inverso dello spreading).
La banda di una eventuale interferenza ad una determinata frequenza viene allargata.
Il risultato e’ che il segnale utile, al ricevitore, ora ha tutta la potenza concentrata su una banda stretta e lo posso recuperare con un filtro passabanda.
La potenza di un eventuale segnale interferente e’ stata invece “ripartita” su tutte le frequenze e quindi l’intereferenza e’ stata resa piu’ “innocua”.

## Slide 26: Spread Spectrum - Riassunto
Banda Larga
Multipath
Allargare la banda
  Frequency Hopping o Direct Sequence
Direct Sequence Spread Spectrum
  Aumentare il bit rate
  Spreading e despreading

## Slide 27: Codici

## Slide 28: Codici di Walsh (Walsh Codes)
I codici di Walsh (Walsh Codes) sono:
  sequenze di - e +
  ortogonali
  generati matematicamente
W+  | + | + | + | + | + | + | + | +
W-  | + | - | + | - | + | - | + | -
W2  | + | + | - | - | + | + | - | -
W3  | + | - | - | + | + | - | - | +
W4  | + | + | + | + | - | - | - | -
W5  | + | - | + | - | - | + | - | +
W6  | + | + | - | - | - | - | + | +
W7  | + | - | - | + | - | + | + | -
Notes: Come si genera un Walsh Code:
Si parte da un “seed” che puo’ essere + o -
Si ripete il “seed” in orizzontale e in verticale
Lo si complementa in diagonale (+ diventa - e viceversa)
Il blocco cosi’ ottenuto e’ il nuovo “seed”
Si riparte dal punto 2) fino a raggiungere la lunghezza desiderata
PROPRIETA’:
Due codici sono ortogonali quando il risultato della loro moltiplicazione contiene lo stesso numero di - e di + (polarita’ nulla)
I Codici di Walsh sono ortogonali.
Esempio: W5 e W7
W5 = +-+--+-+
W7 = +--+-++-
W5 * W7 = ++--++-- (quattro “+” e quattro “-”)

## Slide 29: Proprieta’ dei Walsh Codes
L’autocorrelazione di un codice di Walsh in fase con se stesso, mediata sulla lunghezza, e’ 1
La correlazione di due codici di Walsh diversi e in fase, mediata sulla lunghezza, e’ 0
La correlazione di due codici di Walsh diversi e con lo stesso ritardo di fase, mediata sulla lunghezza, e’ 0
La correlazione di due codici di Walsh diversi e con ritardi di fase diversi dipende dai ritardi di fase
Notes: La correlazione di due codici di ottiene moltiplicandoli e integrando il risultato sulla lunghezza
1.
Wk(t) • Wk(t) = 1
2.
Wk(t) • Wj(t) = 0
3.
Wk(t-τ) • Wj(t -τ) = 0
4.
Wk(t-τ1) • Wj(t –τ2) = ?

## Slide 30: Come si usano i Walsh Codes
La lunghezza e’ arbitraria. Un valore tipico e’ 64
Una stazione base utilizza i codici di Walsh per comunicare a diversi terminali in contemporanea
  Ogni terminale mobile utilizza un codice diverso
  Ogni terminale “sente” la trasmissione destinata a lui stesso PIU’ le trasmissioni destinate a tutti gli altri terminali di quella cella
  Conoscendo pero’ il proprio codice di Walsh, ogni terminale mobile “seleziona” la trasmissione diretta a lui ed “elimina” tutte le altre (in quanto ortogonali)
Il codice di Walsh identifica la comunicazione stazione base - terminale

## Slide 31: Codici di Pseudo-Noise (PN Codes)
Gli PN Codes vengono generati da un Linear Shift Register a N stati, che crea codici di lunghezza
L = 2exp(N) - 1
Short PN Codes
  32.768 chip. Ciclo di 26.67 ms
Long PN Codes
  ~4000 miliardi di chip. Ciclo di 41-42 giorni
I PN codes hanno proprieta’ di pseudo-casualita’ (pseudo-randomness)

## Slide 32: Proprieta’ dei PN Codes
L’autocorrelazione di un PN Code e’ uguale alla lunghezza L.
  Normalizzata sulla lunghezza, e’ 1
La correlazione di due versioni dello stesso PN code in ritardo (offset) di fase e’ sempre -1 (se il ritardo e’ almeno uguale a 1 chip)
  Normalizzata sulla lunghezza e’ –1/L
  Al crescere di L, diventa una quantita’ trascurabile

## Slide 33: Short PN Codes
Posso ottenere diverse versioni dello stesso Short PN Code cominciando a considerare la sequenza da punti differenti
Esistono ~32mila versioni, dette (offset)
Per motivi pratici si considerano versioni separate da 64 chip
Ogni offset considera lo Short PN a partire da un punto diverso e poi ricomincia dall’inizio
Tutti gli offset hanno la stessa lunghezza

## Slide 34: Short PN Codes
Si ottengono quindi 512 offset dallo stesso Short PN Code
Vengono usati per identificare le celle: a ogni cella (stazione base) viene assegnato un PN Code

## Slide 35: Perche’ gli Short PN Codes funzionano
Abbreviamo Short Code con SC
Assegnamo alla cella A l’offset SC (t-tA)
Assegnamo alla cella B l’offset SC (t-tB)
Il terminale A si trova nella cella A ed e’ sincronizzato con lo SC della cella A
Il terminale A riceve sia il segnale DA dalla cella A, che il segnale DB dalla cella B

## Slide 36: Perche’ gli Short PN Codes funzionano

## Slide 37: Perche’ gli Short PN Codes funzionano
Il segnale ricevuto dal terminale e’
Rx = DA * SC (t-tA) + DB * SC (t-tB)
Il terminale A moltiplica il segnale ricevuto per lo SC della cella A, con la quale e’ sincronizzato
Rx * SC (t-tA) =
DA * SC (t-tA) * SC (t-tA) + DB * SC (t-tB) * SC (t-tA) =
~DA
Notes: L’elemento importante e’ ovviamente la sincronizzazione del terminale mobile con la cella nella quale si trova: il terminale mobile deve sapere quale offset del codice PN dovra’ usare.
Questa informazione e’ trasmessa in broadcast nella cella ed viene raccolta dal terminale mobile non appena entra nella cella stessa.
Il segnale dalla cella B non viene eliminato completamente (perche’ la correlazione tra gli offset dei PN Codes non e’ esattamente zero) ma viene ridotto a una quantita’ che in pratica e’ trascurabile.

## Slide 38: Long PN Codes
Simili agli Short PN Code, ma molto piu’ lunghi
Esistono ~4mila miliardi di offset dello stesso Long PN Code
Usando versioni separate da 64 chip si ottengono circa 69 milardi di versioni “utili” dello stesso codice (stesso procedimento che per gli Short PN Codes)
Vengono usate per identificare i terminali: a ogni terminale viene assegnato permanentemente un offset del Long PN Code (assegnato in fase di fabbricazione)
  Servono anche ad identificare i funzioni particolari del terminale mobile (Autenticazione, Registrazione, etc.)

## Slide 39: Perche’ i Long PN Codes funzionano
Assegnamo al terminale A l’offset LC (t-tA)
Assegnamo al terminale B l’offset LC (t-tB)
Il terminale A si trova nella cella A. Il terminale B si trova nella cella B.
Entrambi i terminali sono sincronizzati con le rispettive celle.
La cella A riceve sia il segnale SA dal terminale A, che il segnale SB dal terminale B

## Slide 40: Perche’ i Long PN Codes funzionano

## Slide 41: Perche’ i Long PN Codes funzionano
Il segnale ricevuto dalla cella A e’
Rx = SA * LC (t-tA) + SB * LC (t-tB)
La cella A moltiplica il segnale ricevuto per il Long Code del terminale A
Rx* LC (t-tA) =
SA * LC (t-tA) * LC (t-tA) + SB * LC (t-tB) * LC (t-tA) =
~SA

## Slide 42: Codici - Riassunto
Codice: sequenza di - e + generata artificialmente
Walsh codes: codici ortogonali
  autocorrelazione = 1, correlazione = 0
PN Codes: codici pseudocasuali
  Prendendo ritardi diversi dello stesso PN Code ne ottengo diverse versioni (offset)
  Autocorrelazione dello stesso offset = 1, correlazione di due offset = ~0
  Short PN Codes: 512 offset. Distinguono le celle
  Long PN Codes: miliardi di offset. Distinguono i terminali

## Slide 43: Power Control

## Slide 44: Controllo Di Potenza
Un elemento essenziale di un sistema CDMA e’ il controllo di potenza (power control)
E’ molto piu’ critico il power control sul reverse link, dal terminale mobile verso la stazione base
Il power control ha i seguenti obiettivi
  Combattere il fading
  Aumentare la capacita’ del sistema senza peggiorare la qualita’
  Ridurre la quantita’ di potenza trasmessa dal terminale (battery life)
  Affrontare il near-far problem
Notes: Power control
In un sistema CDMA tutti gli utilizzatori trasmettono contemporaneamente. Inoltre, un utilizzatore puo’ trovarsi molto vicino alla stazione base, mentre un altro si trova molto lontano da essa.
Se i due utilizzatori trasmettessero con la stessa potenza, il segnale del primo utilizzatore arriverebbe alla stazione base molto piu’ forte del segnale del secondo. Siccome i due segnali sono trasmessi sulla stessa frequenza, il segnale del secondo utilizzatore soffrirebbe di una eccessiva interferenza.
Questo e’ il cosidetto near-far problem.

## Slide 45: Near-Far Problem
Notes: Consideriamo due terminali M1 e M2, alla distanza d dalla stazione base e che trasmettono la stessa potenza Pt1 e Pt2, rispettivamente.
Assumiamo che l’attenuazione dovuta alla propagazione sul canale radio sia la stessa per entrambi.
La potenza ricevuta dalla stazione base da M1 e M2 e’ la stessa, vale a dire Pr1 = Pr2.
Assumiamo che la stazione base sia interessata soltanto al segnale del terminale mobile M1.
In questo caso il segnale proveniente dal terminale M2 costituisce solo una interferenza.
(Ricordiamo che le trasmissioni dal terminale mobile alla stazione base utilizzano i Long PN Codes la cui correlazione e’ piccola ma non uguale a zero)
Quindi il rapporto
segnale/interferenza = Pr1/Pr2 = 1

## Slide 46: Near-Far Problem
Notes: Immaginiamo ora che il terminale M2 si avvicini alla stazione base di meta’ della distanza.
Assumiamo un modello di propagazione del segnale secondo il quale la potenza ricevuta e’ proporzionale alla quarta potenza della distanza (molto verosimile) (d-4 law of distance)
Se I due terminali continuano a trasmettere la stessa potenza, la stazione base ricevera’
Pr2 = 16Pr1
e
Segnale/interferenza = Pr1/ Pr2 = 1/16
cioe’ 16 volte peggio di prima
Dal punto di vista della stazione base, M2 e’ soltanto un potente interferente. La potenza proveniente da M1 e’ completamente soffocata da quella proveniente da M2.
Dal punto dell’efficienza sarebbe equivalente sostituire M2 con 16 terminali equivalenti a M1: c’e’ spazio quindi per aumentare di molto la capacita’ del sistema.

## Slide 47: Near-Far Problem: soluzione sul reverse link
Il power control di un sistema CDMA mira a far si’ che la potenza ricevuta dalla stazione base sia la stessa per ciascun terminale mobile.
Il valore esatto di potenza ricevuta deve essere il minimo che garantisce gli obiettivi prefissati dalla Qualita’ del Servizio (QoS)
E’ quindi intuitivo che i terminali mobili piu’ vicini alla stazione base trasmetterano meno potenza di quelli lontani dalla stazione base.

## Slide 48: Near-Far Problem: soluzione sul reverse link
Notes: Il terminale 2 trasmette meno potenza e, al ricevitore, il rapporto tra le potenza ricevute, ritorna uniforme.

## Slide 49: Fading
Il termine fading indica l’attenuazione procurata dal canale radio (vedi slide sul Multipath)
  In alcuni momenti il canale attenua parecchio il segnale, in altri momenti lo attenua poco
Il controllo di potenza cerca di “invertire” l’effetto del fading
  Quando il canale attenua molto il segnale, il controllo di potenza fa aumentare la potenza trasmessa.
  Quando il canale attenua poco il segnale, il controllo di potenza fa diminuire la potenza trasmessa

## Slide 50: Strategie di Power Control
Per correggere il reverse link
  Controllo di potenza ad anello chiuso (closed loop power control)
  Controllo di potenza ad anello aperto (open loop power control)
  Controllo di potenza ad anello esterno (outer loop power control)
Per correggere il forward link
  Controllo di potenza sul Forward Link (forward link power control)
Notes: Power Control
Il controllo di potenza si misura normalmente in Hz, cioe’ in “numeri di comandi al secondo”.

## Slide 51: Closed Loop Power Control
La stazione base controlla il terminale
Il controllo di potenza ad anello chiuso e’ un processo in tre fasi
  Il terminale mobile trasmette
  La stazione base misura il livello di potenza ricevuto e lo confronta con una soglia
  La stazione base comunica al trasmettitore se aumentare o diminuire la potenza trasmessa 800 volte al secondo
“Closed Loop” perche’ c’e’ “reazione” (feedback)
E’ un controllo preciso ma funziona meglio se il livello iniziale di trasmissione non e’ “troppo” sbagliato.
Notes: Closed Loop Power Control.
Il controllo di potenza ad anello chiuso puo’ essere effettuato utilizzando messaggi appositi, un apposito protocollo, o inserendo dei bit all’interno della trasmissione stessa.
Potenzialmente il controllo ad anello chiuso puo’ correggere la potenza trasmessa dal terminale mobile in qualsiasi caso. E’ pero’ piu’ efficiente se il valore iniziale trasmesso e’ prossimo a quello desiderato (perche’ converge piu’ velocemente).

## Slide 52: Open Loop Power Control
Il terminale mobile controlla se stesso
Il controllo di potenza ad anello aperto si svolge nel modo seguente
  Il terminale mobile misura il livello di interferenza nella trasmissione proveniente dalla stazione base
  Il terminale mobile usa un algoritmo interno per correggere la potenza da trasmettere sul reverse link
“Open Loop” perche’ non c’e’ “reazione”
E’ una stima imprecisa
Notes: Open Loop Power Control.
L’imperfezione principale del controllo di potenza ad anello aperto deriva dal fatto che, in un sistema CDMA, forward link (dalla stazione base al terminale mobile) e reverse link (dal terminale mobile alla stazione base) sono separati in frequenza.
Pertanto, le attenuazioni nelle due direzioni hanno una correlazione molto bassa.
Il controllo ad anello aperto si rivela pero’ utile quando effettuato insieme al controllo ad anello chiuso.

## Slide 53: Outer Loop Power Control
E’ un “controllo sul controllo” all’interno della stazione base
Il controllo di potenza ad anello esterno modifica il valore di soglia utlizzato nell’anello chiuso
Serve per adattarsi alla qualita’ di servizio desiderata (es. packet error rate)

## Slide 54: Forward Link Power Control
Il terminale mobile controlla la stazione base mandando un feedback (closed loop) a cadenza minore
Il terminale mobile misura l’energia ricevuta dalla stazione base e chiede alla stazione base di aumentare o diminuire il livello
La potenza del segnale trasmesso dalla stazione base deriva dalla media dei feedback ricevuti. Il controllo risulta necessariamente meno accurato.
Avviene piu’ lentamente perche’ il forward link e’ meno critico del reverse link

## Slide 55: Controllo Di Potenza - Riassunto
Perche’ fare Power Control
Il Near-Far Problem
Closed Loop Power Control
Open Loop Power Control
Outer Loop Power Control
Forward Link Power Control

## Slide 56: Soft Handoff

## Slide 57: Power Control: Cell Penetration
Notes: Cell Penetration - 1
Il terminale 2 riceve e trasmette nella cella A con la stazione base A.
Il terminale 1 riceve e trasmette nella cella B con la stazione base B.
Quando il terminale 2 riceve dalla stazione base A, il livello di potenza di 2 e’ controllato da A.
Se 2 si allontana da A procedendo verso B, la potenza di 2 verra’ progressivamente aumentata.
Ma allo stesso tempo, mentre 2 si allontana da A, si sta anche avvicinando alla stazione base B. Se la potenza di A continua ad essere aumentata, finira’ per creare un livello eccessivo di interferenza per la stazione base B e per gli altri terminali che si trovano in quella cella.
(Tutte le comunicazioni avvengono infatti sulla stessa frequenza)

## Slide 58: Power Control: Cell Penetration
Notes: Cell Penetration – 2
Il problema si crea quando il terminale 2 e’ penetrato troppo nella cella B pur restando controllato in potenza dalla cella A.
La potenza trasmessa dal terminale, a questo punto, sara’ molto alta (per compensare la distanza dalla cella A) e finira’ per “soffocare” il resto delle trasmissioni nella cella B (ad esempio il terminale 1 che comunica con la cella B).
Se la potenza del terminale 2 cresce troppo, nemmeno l’ortogonalita’ delle trasmissioni/ricezioni sara’ sufficiente alla cella B per ricevere correttamente il terminale 1.

## Slide 59: Soft Handoff
Notes: Soft Handoff
La soluzione e’ al seguente.
Se il terminale 2 si trova entro il range della stazioni base A e B, entrambe le stazioni base trasmetteranno il segnale cui 2 e’ interessato. Il terminale 2 sara’ in comunicazione con entrambe le station base.
Il terminale 2 non ha problemi in ricezione perche’ riceve due copie dello stesso segnale sulla stessa frequenza.
Ovviamente la copia proveniente dalla stazione base A e’ codificata con lo Short PN Code di A e la copia proveniente dalla stazione base B e’ codificata con lo Short PN Code di B.
Il terminale 2 combina le due trasmissioni. Questa operazione e’ detta soft-combining.
Il vantaggio principale del soft-combining e’ che il passaggio da una cella all’altra e’ piu’ “morbido”, perche’ durante la fase di transizione (cioe’ quando si trova a meta’ strada) il terminale riceve da entrambe le stazioni base.

## Slide 60: Soft Handoff
Notes: Soft Handoff - 2
Con il soft handoff il passaggio da una cella all’altra avviene senza interruzioni:
1 - Inizialmente il terminale 2 “parla” solo con la cella A
2 - Al passaggio da una cella all’altra il terminale 2 “parla” con entrambe le celle (A e B)
3 - Se il terminale 2 continua il movimento all’interno della cella B, la comunicazione con la cella A viene abbattuta e rimane attiva solo la comunicazione con la cella B
Questo e’ allo stesso tempo possibile e necessario siccome le trasmissioni avvengono tutte alla stessa frequenza.
Il soft handoff e’ anche detto “make before break” perche’ la comunicazione con la seconda cella e’ instaurata prima di abbattere quella con la prima cella.
Se ogni cella utilizzasse una frequenza diversa (come TDMA), il passaggio da una cella all’altra sarebbe piu’ brusco.
ll terminale dovrebbe:
Interrompere la comunicazione con la prima cella
Sintonizzarsi sulla frequenza della nuova cella
Instaurare una comunicazione con la nuova cella
Questo processo e’ detto hard handoff e causa una breve interruzione del servizio.
Lo hard handoff e’ anche detto “break before make” perche’ la comunicazione con la seconda cella e’ instaurata dopo aver abbattuto quella con la prima cella.

## Slide 61: Soft Handoff - Riassunto
Trasmissioni tutte sulla stessa frequenza
Cell Penetration
Soft Handoff
  Passaggio senza interruzioni da una cella all’altra

## Slide 62: Forward Link

## Slide 63: Canali Logici sul Forward Link
Il forward link e’ il canale di trasmissione dalla stazione base al terminale mobile
All’interno del forward link esistono 64 canali logici
  I canali logici trasportano flussi di informazione differenti sulla stessa risorsa fisica
  I 64 canali logici si distinguono tra di loro perche’ ad ognuno di essi e’ assegnato un Codice di Walsh diverso

## Slide 64: Canali Logici
I 64 canali logici possono essere
Canali di traffico
  Voce, dati, ecc
Canali di segnalazione
  Informazioni supplementari che servono a “gestire” il sistema
Siccome i Codici di Walsh sono ortogonali, la trasmissione su un canale logico e’ ortogonale alla trasmissione sugli altri canali

## Slide 65: Come funziona il Forward Traffic Channel
All’interno del Forward Link, i canali di traffico (Forward Traffic Channel) trasportano voce, dati, etc.
Prima di essere trasmesso sul canale radio il segnale vocale viene “trattato” in varie maniere
  Vocoder
  Convolutional Code
  Power Control Puncturing
  Spreading
  Interleaving
  Etc. etc. etc.

## Slide 66: Vocoder
Il Vocoder e’ un dispositivo che sfrutta l’intermittenza intrinseca della conversazione umana
  Durante una conversazione ognuna delle due persone parla in media per il 40% del tempo
  Durante il tempo restante viene trasmessa poca o nessuna informazione (rumore di fondo)
  Il vocoder “genera” un numero maggiore di bit quando deve trasmettere della voce, e un numero minore quando deve trasmettere un rumore di fondo
  Maggiore efficienza
Notes: Interleaving.
L’interleaving consiste nel cambiamento dell’ordine dei bit all’interno di una unita’ di trasmissione. Si effettua utilizzando apposite tabelle note sia in trasmissione che in ricezione.

## Slide 67: Codici Convoluzionali
Il segnale vocale passa attraverso un codice convoluzionale
I codici convoluzionali forniscono una “protezione” per la trasmissione
  Anche con la perdita o la trasmissione erronea di qualche bit sul canale radio il segnale originario puo’ essere correttamente ricostruito
  (i dettagli sul funzionamento dei codici convoluzionali appartengono a un altro corso…)

## Slide 68: Power Control Puncturing
Power Control: La stazione base controlla la potenza trasmessa dal terminale mobile 800 volte al secondo
Il controllo avviene inviando 800 bit per secondo
  “1” = “aumenta la potenza, “0” = diminuisci la potenza
  Di “quanto” si aumenta/diminuisce: valori prefissati
Gli 800 bit per secondo sostituiscono (cancellandoli) altrettanti bit di informazione (introducono errore nell’informazione trasmessa): puncturing
Il terminale mobile
  Distingue i bit di power control da quelli informazione (sa dove sono)
  Tollera gli errori grazie al codice convoluzionale

## Slide 69: Spreading
Prima di essere inviato sul canale radio in downlink il segnale viene moltiplicato
  Per il codice di Walsh assegnato a quel terminale mobile
  Per lo Short PN Code di quella stazione base
La banda del segnale viene allargata: spreading

## Slide 70: Interleaving
Il controllo di potenza non e’ piu’ efficace quando il terminale mobile si muove ad alta velocita’ (> 50 km/h)
In questi casi si usa un interleaver che modifica l’ordine dei simboli inviati sul canale radio per “distruggere” la correlazione tra gli errori (errori molto correlati indeboliscono il codice convoluzionale)
Esempio:
Input = 123456789ABCDEF
Output (sul canale radio) = 16B27C38D49E5AF

## Slide 71: De-interleaving
Supponiamo che “38D” siano in errore
Gli errori sul canale radio in genere sono vicini, cioe' sono correlati
In ricezione:
12x4567x9ABCxEF
Ora gli errori sono spazialmente distanti, quindi la loro correlazione e’ diminuita

## Slide 72: Ricezione del Forward Link
In ricezione sono due gli elementi importanti
Rake Receiver (ricevitore a rastrello)
  Le diverse componenti del multipath (copie dello stesso segnale che arrivano con lievissimi ritardi) vengono distinte e “combinate”
  Una possibile causa di errore aiuta quindi la ricezione
Viterbi Decoder (decodificatore di Viterbi)
  Utilizza un algoritmo che recupera il segnale originario anche in presenza di alcuni errori sul canale radio
  Esiste in tutti i terminali cellulari (non solo IS-95)
In aggiunta, vengono “invertiti” i processi effettuati in trasmissione (de-interleaving, de-spreading, etc.)

## Slide 73: Forward Link - Riassunto
Diversi canali logici: parecchi per la voce, ed alcuni per la segnalazione che sostiene il sistema
  Separati dai codici di Walsh
In trasmissione: vocoder, convolutional code, power control puncturing, spreading
In ricezione: rake receiver, Viterbi decoder
  Piu’ gli “inversi” della trasmissione

## Slide 74: Reverse Link

## Slide 75: Come funziona il Reverse Link
Il reverse link e’ il canale di trasmissione dal terminale mobile alla stazione base
Differenze principali rispetto al forward link
  Il terminale mobile utilizza il Long PN Code che gli e’ stato assegnato (e non i codici di Walsh) per lo spreading
  Il controllo di potenza è diverso dal forward link

## Slide 76: CDMA / IS-95: Riassunto

## Slide 77: CDMA / IS-95: Riassunto
Tecniche di accesso multiplo
  CDMA, TDMA, FDMA
  CDMA Cocktail Party
La Banda Larga
  Multipath
  Allargamento della banda: Direct Sequence Spread Spectrum
  Spreading & Despreading

## Slide 78: CDMA / IS-95: Riassunto
Codici
  Walsh Codes e loro proprieta’
  PN Codes e loro proprieta’
  Come si usano i codici
Power Control
  Near-far
  Tecniche di power control

## Slide 79: CDMA / IS-95: Riassunto
Soft Handoff
  Cell Penetration
Forward Link
  Vocoder, Convolutional Code, Power Control Puncturing, Spreading, Interleaving
Reverse Link

## Slide 80: CDMA / IS-95: Esempio (Forward Link)
Notes: Nella figura
La Stazione Base A usa lo Short Code A (SC-A)
La Stazione Base B usa lo Short Code B (SC-B)
La Stazione Base A comunica con il terminale 1 usando il codice di Walsh 10 (W10)
La Stazione Base A comunica con il terminale 2 usando il codice di Walsh 30 (W30)
La Stazione Base B comunica con il terminale 2 usando il codice di Walsh 19 (W19)
La Stazione Base C comunica con il terminale 3 usando il codice di Walsh 47 (W47)
Il terminale 2 e’ a cavallo della cella della stazione A e della cella della stazione B, quindi sta effettuando soft handoff e soft combining.
Tutte le trasmissioni avvengono sulla stessa frequenza, quindi potenzialmente tutte le trasmissioni interferiscono tra di loro, ma
il terminale 1 “elimina” dal segnale che riceve tutto cio’ che proviene dalla stazione base B perche’ e’ trasmesso con un altro Short Code e quindi, per il terminale 1, sembra rumore di fondo
Il terminale 1 “elimina” dal segnale che riceve la comunicazione tra la stazione base A e il terminale 2 perche’ si svolge con un altro codice di Walsh, e quindi e’ ortogonale alla sua trasmissione
Eccetera…
Nel frattempo, il reverse link di tutti i terminali e’ controllato in potenza.

## Slide 81: Sviluppi presenti e futuri
Tecniche per raffinare il controllo di potenza
Gestione dei codici di Walsh per trasmettere dati a media velocita’
  “affasciamento” di diversi codici verso un solo utilizzatore
Antenne (spatial diversity, multiple antennas, …)
Turbo codici
Tecniche di scheduling per trasmettere dati ad alta velocita’
  Trasmettere tutta la potenza verso l’utente che in quel preciso istante subisce meno attenuazione
  Scheduling molto rapido e in real-time

## Slide 82: Lorenzo Casaccia lorenzoc@qualcomm.com www.qualcomm.com See you in California!